## Slide 1
안채원
항공우주공학과
20011321
우주궤도역학 Term Project2

## Slide 2
1. 수행 단계
절차
0. 위성 데이터 받기
1. 초기 시간에서 true anomaly 구하기
2. 임의의 시간에서 true anomaly 구하기
3. PQ > 구하기
4. > 구하기
5. > 하기
5. > 하기
8. 앱 디자이너로 구현
6. Ground Track
7. Sky Plot
목표
특정 시각에서의 궤도 정보로부터 24시간동안의 위성의 위치를 Gound Track과 Skyplot으로 구현

## Slide 3
2. 코드 상세 설명
0. 위성의 데이터 받기
데이터에서 semi-major axis 단위를 m에서 km로 변경
초기 시간에서 true anomaly 구하기
각각 GPS, QZSS, BDS의 구조체를 만든 후 계산 결과값들을 구조체에 저장
getE함수와 getnu함수를 이용해 초기 시간에서 각각 eccentricity anomaly와 true anomaly 계산
getE 함수
While문을 통해 수렴값 계산
Getnu 함수

## Slide 4
2. 코드 상세 설명
2. 임의의 시간에서 true anomaly 구하기
을 이용하여
각 구조체에 계산값 저장
24시간을 1분 단위로 나누어(1440분)
datetime형태로 구조체에 저장
을 이용하여
임의의 t에서 Mean anomaly 계산
전수를 고려하기 위해 위에서 계산한 Mean anomaly를 로 나누었을 때 나머지를 새 Mean anomaly값으로 지정
getE함수와 getnu함수를 이용해
임의의 t에서 Eccentricity anomaly와 true anomaly를 계산
3. Perifocal frame > ECI좌표계 변환
과제에서 만든 solveRangeInOerifocalFrame과
PQW2ECI 함수를 이용
4. ECI > ECEF 변환
GPS_ECEF에 ECEF좌표를 열로 갖는 행렬 생성(3X1440)
For문이 끝나면 GPS구조체에 GPS_ECEF를 전치하여 저장
(1440X3)

## Slide 5
2. 코드 상세 설명
5. ECEF>GEO,ENU 변환
매트랩 내장함수인 ecef2geodetic을 이용, 임의의 t에서 GEO좌표를 열로 갖는 행렬을 생성
매트랩 내장함수인
Ecef2enu를 이용,
임의의 t에서 ENU좌표를
열로 갖는 행렬을 생성
for문이 끝나면 계산된 GEO좌표와 ENU좌표를 전치하여 각 구조체에 저장 (1440X3)
6. Gound Track, Sky plot
Geoplot함수를 이용하여 Ground Track 확인
과제에서 만든 azimuth, elevation함수를 이용하여 skyplot실행하여 위성의 궤도 확인

## Slide 6
3. 앱 디자이너 사용법
24시간동안 위성의
Ground Track과 Skyplot
3가지 위성 중
보고 싶은 위성을 선택
현재 위성의
Ground Track과 Skyplot상에서 위치
현재 위성의
GEO좌표 위치
슬라이더로
24시간내에서 시간 조정
(10분 간격, 0~144)
앱 디자이너 실행 > 위성을 선택한 후 슬라이더를 움직이면 프로그램 실행
다른 위성 선택시, 선택 후 슬라이더를 움직여야 프로그램 실행

## Slide 7
감사합니다